## Slide 1: FPGA-现场可编程逻辑门阵列
Soc FPGA开发
雪域蓝天

## Slide 2: 设计语言
HDL
Verilog
VHDL
SystemVerilog

## Slide 3: 主要SoC平台
Xilinx: Zynq 系列
Altera: SoC FPGA

## Slide 4: DE1-SoC
5CSEMA5F31C6N
SoC FPGA 与 SoPC的区别
5CSEMA5F31C6N的资源
  FPGA资源
  HPS资源

## Slide 5: 开发 SOC FPGA
2013年发行
软件：Quartus 13.1以后
推荐使用最新版本（开发者）
17.0/17.1(学习者)
我目前使用的是 Quartus Prime 18.1
Qsys->改名： Platform Designer (集成在Quartus Prime)
SoC EDS (独立安装)----命令行开发工具
DS-5 AE(软件编程开发-类似Eclipse)
Modelsim

## Slide 6: 第三方软件
终端软件：putty
Wincp (辅助)

## Slide 7: 参考设计-硬件板卡厂家提供
GHRD工程(黄金硬件参考设计)

## Slide 8
FPGA
HPS
F2H_AXI Bridge
SoC FPGA
H2F_AXI_Bridge
H2F_LW_AXI_Bridge
位宽可设置
位宽可设置
位宽可设置
MPU

## Slide 9: 开发过程
SOC EDS 建立工程，编写程序
编译程序，得到可执行文件，拷贝到开发板SD卡（已制作镜像）
移植到开发板-Linux
登录，mount 挂载： mount –t vfat /dev/mmcblk0p1 /mnt
cd /mnt执行程序
  ls –l 查看详细文件信息
  chmod 777 xxxx

## Slide 10: Linux下调试软件代码
网络支持
命令：
ifconfig
udhcpc
设置静态地址：vi /etc/network/interfaces
Iface eth0 inet static
address 192.168.30.199
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.30.198
使用Wincp 远程连接

## Slide 11: 基于gdbserver的实时调试
电脑通过网络访问开发板
Ip地址设置与连接
DS-5
gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf

## Slide 12: Soc系统开发流程
1. 修改PlatformDesigner中的设计，添加IP
2. 重新集成Qsys系统文件到系统中
3. 设定信号的I/O管脚
4. 得到sof或rbf
soc_system.sopcinfohps_0.h
Soc_system.sopcinfosoc_system.dtssocfpga.dtb
对于DTB文件： 只要在Platform Designer中进行了任何修改，都需要soc_system.dtssocfpga.dtb

## Slide 13: 设备树与应用实例

## Slide 14: Linux-socfpga源码获取
1. 宿主机
2. 交叉编译：
  arm-linux-gnueabihf
  Linaro编译器

## Slide 15: 嵌入式Linux内核配置编译
切换到用户界面： su
内核源码：linux-socfpga
打开已有的内核配置： make socfpga_defconfig
打开内核配置的图形界面：make menuconfig
保存配置好的内核信息： make savedefconfig && mv devconfig arc/arm/configs/hbmd_defconfig
添加环境变量： source /home/username/.profile
设置目标架构： export ARCH=arm
设置具体的编译工具链： export CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabinhf-
开始编译内核： make xxx